Требования к материалам, предоставленным Заказчиком для изготовления печатной продукции

Выпуски под обрез:

По 5 мм с трех сторон (сверху, снизу и с внешней стороны).

Значимые объекты (текст, лого) должны быть расположены НЕ ближе

5 мм к линии реза.

При заверстывании в журнал рекламных блоков, предоставленых рекламодателями, убедительная просьба, проверять их на соответствие техтребованиям типографии.

Цветоделение

Цветовое пространство CMYK (ISO coated_V2_300), общая плотность краски не выше 300%.

При цветоделении «на стороне», включать профиль в изображение.

При наличии рекламного модуля на разворот (обложка-блок), ставить в известность сотрудников типографии до отправки макета в работу.

ПДФ

Генерация ПДФ версии 1.5

Количество полос

Кол-во полос должно быть кратным 8, не учитывая нумерацию обложки и плотных вставок.

Положение плотных вставок в блоке уточнять у специалиста типографии.

Последняя неполная тетрадь должна быть не менее 4-х полос. При меньшем количестве полос типография не гарантирует качественное клеевое безшвейное скрепление.

Подготовка

Растровое изображение должно иметь разрешение 250-350 dpi

Черный текст менее 10 пт и линии толщиной менее 0,3 мм не должны быть составными, только 100 black и иметь атрибут Overprint.

Если в макете используется ручной треппинг ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите об этом при передаче файла.