Технологические требования

для шелкотрафаретной печати.

Для шелкотрафаретной печати принимаются только макеты с векторными элементами. Растровые изображения и эффекты (тени, прозрачность и т.п.), градиентные заливки в макете недопустимы.

Макеты подаются в программе Иллюстратор не выше 5-й версии, в черно-белом варианте (100% черный). Прикладывается макет цветной в джипеге.

Минимальная толщина линий при шелкотрафаретной печати – 0,2 мм. Более тонкие линии при этом методе печати воспроизвести невозможно, их нужно или удалить при подготовке макета или привести к указанному значению.

Системные шрифты типа Times New Roman, Arial и т.п. использовать не рекомендуется. Шрифты должны быть размером более 5 пт (не менее 6-7 пт при «выворотке»). Высота шрифта с засечками не должна быть меньше 8 пт. Используемые в макете шрифты нужно перевести в кривые.

Прикладывается JPG  макета, утвержденный у заказчика.

К буклетам, брошюрам, меню и другим сложным изделиям ОБЯЗАТЕЛЬНО прикладывается собранный макет.

Макеты принимаются в следующих форматах:

AI, EPS

JPG  макетом не является!!!!